## Slide 1
Inicio
Leer y almacenar datos de ruta.
Separar los puntos de ruta en “x”, “y”.
Centrar y ajustar los puntos al tamaño del mapa.
Elegir los puntos con la separación acorde para seguirlos.
Obtener el árbol KD a través de los puntos ya procesados.
Guardar y mostrar la trayectoria en pantalla.
Crear mallado considerando las dimensiones del mapa.
Para cada celda obtenida ejecutar el método near.
Guardar la matriz en un archivo con extensión .npy.
FIN

## Slide 2
Near
Obtener la distancia al punto más cercano de la celda a la trayectoria, junto con un índice identificador.
¿La distancia al punto meta es muy grande?
Si
Elegir como punto a llegar el punto más cercano a la trayectoria.
No
Elegir como punto a llegar el 3er punto más cercano a la trayectoria.
Obtener el índice del elemento meta, usando el operador módulo para estar en rango.
Obtener las distancias entre el punto meta y el de la celda por medio de una diferencia.
Regresar al programa.
Guardar dentro de la matriz de fuerza las distancias calculadas para “x” e “y”.

## Slide 3
MovimientoLider
_________________
__init__(self)
poseCallback(self,data)
histogramCallback(self,data)
dist_minCallback(self,data)
turn_onCallback(self,data):
laneCallback(self,data):
follow(self):
VectorFieldHistogram(self):
Move2angle(self):
Subscribers
Publishers

## Slide 4
Inicio
Inicializar el nodo “MovimientoLider”.
Construir el objeto “MovimientoLider”.
Ejecutar el método “seguimientoConGUI”.
FIN
seguimientoConGUI
Esperar que todos los publicadores hayan enviado el primer dato.
¿Esta ROS ejecutándose?
No
Regresar al programa.
Si
¿Ya se seleccionó trayectoria y se indicó avanzar?
Si
Ejecutar el método “follow”.
No
Parar al líder.

## Slide 5
follow
Leer la ultima posición del robot “líder” y obtener sus índices pertinentes a la matriz de fuerza.
¿Ya se seleccionó la trayectoria?
Si
Obtener vector de distancia leyendo la matriz de fuerza.
No
Parar al líder y regresar al programa principal.
Obtener el ángulo meta u orientación a llegar.
¿Está lejos el ángulo de algún obstáculo o es un ángulo libre?
Si
Ejecutar el método “move2angle” para alinear la orientación.
No
Ejecutar el método “VectorFiedlHistogram”.
VectorFieldHistogram
Encontrar el primer ángulo en sentido horario libre de obstáculo y proponerlo como meta.
¿La distancia al obstáculo es muy cercana?
Si
Proponer un ángulo más lejano por 15°.
Obtener las componentes del ángulo en “x” y en “y”.
Ejecutar método “move2angle” para alinear la orientación.
Regresar al programa.
Regresar al programa.

## Slide 6
move2angle
Definir como frecuencia de tiempo de espera 10Hz.
Calcular la diferencia angular entre las 2 posiciones seleccionando el ángulo de giro más corto.
¿El ángulo de giro es mayor a 45°?
Si
Definir la velocidad lineal de cero.
No
Definir la velocidad lineal propuesta.
Proponer la velocidad angular proporcional al ángulo, ajustándolo a los límites de velocidad del móvil.
Publicar la velocidad al robot líder para que avance.
Esperar el tiempo definido.
Regresar al programa.
poseCallback
Obtener y guardar las posiciones de “x” “y” y del ángulo de orientación.
Prender la bandera de posición recibida.
Regresar al programa.
histogramCallback
Obtener y guardar el vector de histograma de área libre u ocupada.
Prender la bandera de histograma recibido.
Regresar al programa.

## Slide 7
dist_minCallback
Obtener y guardar la distancia más cercana a un posible obstáculo.
Prender la bandera de distancia mínima recibida.
Regresar al programa.
laneCallback
Obtener y guardar la trayectoria seleccionada.
Regresar al programa.
turn_onCallback
Obtener y guardar si se avanza o no.
Regresar al programa.
¿Se indicó parar?
Si
Parar al líder.

## Slide 8
FollowerRobot
_________________
__init__(self)
LiderCallback(self,data)
FollowerCallback(self,data)
turn_onCallback(self,data)
Subscribers
Publishers

## Slide 9
Inicio
Inicializar el nodo
“FollowerRobot”.
Construir el objeto “FollowerRobot”.
¿Esta ROS ejecutándose?
FIN
No
Si
LiderCallback
Obtener y almacenar la actual posición del líder en una lista.
Regresar al programa.
turn_onCallback
Obtener y guardar si se avanza o no.
Regresar al programa.
Hacer rotar al seguidor en su propio eje lentamente.

## Slide 10
FollowerCallback
¿Se indicó estar avanzando?
Obtener la posición más antigua de la lista.
Si
Parar al líder y regresar al programa principal.
¿Hay más de 60 puntos en la lista?
No
Hacer rotar al seguidor en su propio eje lentamente.
Si
Regresar al programa.
Obtener la posición del seguidor.
Calcular la diferencia angular entre las 2 posiciones seleccionando el ángulo de giro mas corto.
¿El ángulo de giro es mayor a 45°?
Si
Definir la velocidad lineal de cero.
No
Definir la velocidad lineal propuesta.
Proponer la velocidad angular proporcional al ángulo, ajustándolo a los límites de velocidad del móvil.
Publicar la velocidad al robot seguidor para que avance.
Elimina la posición más antigua de la lista.

## Slide 11
Obstacle
_________________
__init__(self)
get_scan(self)
obtain_min_distance(self)
Publisher

## Slide 12
Inicio
Inicializar el nodo
“turtlebot3_distance”.
Construir el objeto “Obstacle”.
¿Esta ROS ejecutándose?
FIN
Si
No
Definir límites de error y de tiempo de muestreo.
__init__
Ejecutar el método obtain_min_distance.
Regresar al programa.
obtain_min_distance
Regresar al programa.
Ejecutar el método get_scan.
Obtener la distancia mínima de los datos regresados.
Publicar la distancia mínima.

## Slide 13
Esperar y guardar el mensaje con las distancias del lidar.
get_scan
Crear una lista vacía para guardar los datos.
Regresar al programa.
Guardar en la lista los valores mayores a la distancia de error y menores al límite de objeto cercano, entre 0° a 135° y 225° a 360°.

## Slide 14
LaserVFH
_________________
__init__(self)
poseCallback(self)
LaserCallback(self)
Publisher

## Slide 15
Inicio
Inicializar el nodo “Laser_VFH”.
poseCallback
Construir el objeto “LaserVFH”.
¿Esta ROS ejecutándose?
FIN
No
Si
Obtener y guardar la posición del líder.
Prender la bandera de posición recibida.
Regresar al programa.

## Slide 16
¿Está prendida la bandera de posición?
Si
No
LaserCallback
Regresar al programa.
Obtener las distancias del lidar y ajustar los datos a la orientación del líder.
Crear histograma binario según si es ángulo sin obstáculo o no.
Obtener la derivada del histograma y a partir de esta crea las listas de valles y crestas.
Para cada ángulo de cresta o valle ensanchar el histograma dando una menor cantidad de ángulos libres.
Publicar el histograma polar ya ensanchado.